KAPIDET KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖRÜNÜN

KULLANMA KILAVUZU:

DÜĞMELER HAKKINDA BİLGİ:

1- AÇIK/KAPALI DÜĞMESİ: Cihazı açıp kapamaya yarar, bu düğmeye basıldığı zaman düğmenin basılan yerindeki kırmızı ışık yanar ve cihaz çalışmaya başlar. Cihazın stabil çalışması için 3 dakika kadar ısınması lazımdır.

2- SES DÜĞMESİ: Yeterli büyüklükte metal bir cisme rastladığında Kapıdet kesik kesik bir alarm sesi verir. Bu sesin şiddeti kullanma şartlarına göre bu "Ses" düğmesiyle ayarlanır. Bu düğme 10 numaraya çevrilirse silah tespitinde çok kuvvetli bir alarm sesi duyulur. Bu düğme sıfır numarada tutulursa silah tespitinde hiç ses duyulmaz. Ancak yanıp sönen kırmızı lambaya bakıldığında bir tespit olduğu anlaşılır. Tavsiye edilen ayar numarası (...) dır.

3- DUYARLILIK DÜĞMESİ: Duyarlılık düğmesi büyük numaralarda tutulursa Kapıdet küçük metal cisimleri (metal gözlük, madeni ayakkabı ökçesi, kösele ayakkabı tabanındaki çelik parçalar, çok miktarda bir arada duran anahtar ve bozuk paralar, yanyana duran metal kalemler, telsiz cihazları, v.s.) tespit eder. Duyarlılık düğmesi sıfıra yakın numarada tutulursa büyük metal cisimler (tabanca, tüfek, metal kılıflı bombalar, yarım litreden daha büyük metal kaplar, v.s.) tespit edilir, küçük cisimler tespit edilmez. Yanlış alarm verilmemesi için duyarlılık düğmesinin çok açılmaması tavsiye edilir. Tavsiye edilen numara (...) dır.

4- METAL AYIRMA DÜĞMESİ: Bu düğme ile yanlış alarm verdiren bazı metal cisimler için Kapıdet'in duyarsız olması sağlanır. Bilhassa duyarlılık düğmesi çok açıksa sigara paketlerinin alüminyum folyosuna yanlış sinyal alınabilir. Bu durum "Metal ayırma" düğmesi ile önlenebilir. Tavsiye edilen numara (...) dır.

5- SIFIRLAMA DÜĞMESİ: Bu düğmeye sürekli basılırsa Kapıdet'in algılaması en düşük seviyeye iner ve alarm vermesi durur. Büyük metal cisim taşıyan ve müessesece bilinen kişilerin alarm sinyalsiz geçişi istenirse bu düğmeye basılır. Aynı zamanda yanlış alarm sırasında cihazı susturmak için de bu düğmeye basmak gerekir.

CİHAZLA İLGİLİ DİĞER BİLGİLER:

6- GEÇİŞ LAMBASI: Kapıdet'in içinde insan olduğu zaman yanar.

7- GEÇİŞ SAYISI GÖSTERGESİ: Cihaz açıldığından beri içinden geçen insan sayısını belirtir. Cihaz açılıp kapatılırsa otomatik olarak sıfırlanır.

8- BATARYA LAMBASI: Kapıdet, şehir cereyanı kesildiğinde otomatik olarak bataryalarından çalışmaya başlar. Bu durumda batarya lambası yanar.

ARKA PANELDE BULUNANLAR:

9- 220 Volt şehir cereyanı girişi.

10- 18 Volt Akümülatör (Batarya) girişi.

11- İki adet sigorta yuvası : Biri şehir cereyanı için, biri de batarya içindir.

12- Test sviçi: Kapıdet bulunduğu ortamdaki metal cisimlerden etkilenir. çevredeki betonarme içindeki inşaat demirleri, yakındaki madeni bir kapı, yandaki metal bir masa Kapıdet'i etkileyebilir. Bu durum test sviçi kullanılarak anlaşılır. Test yapıldığında gösterge büyük sinyal gösterirse Kapıdet çevreden etkilenmektedir. Bu durumda Kapının üzerindeki iki ayar düğmesi ile göstergedeki sinyal küçültülür.

13- 5'li fiş yuvası: Kapıya giden kablonun ucundaki fiş buraya takılır.